## Slide 1
SISTEMA AUTOMATIZADO DE
SEMÁFORO INTELIGENTE
Projeto para Avaliação A3 – Sistemas Automatizados
Prof. Robson Calvetti | Engenharia de software | USJT | 2026/1
Simulador: PLC Fiddle | Linguagem: Ladder (LD)

## Slide 2
SISTEMA AUTOMATIZADO DE
SEMÁFORO INTELIGENTE – A3
ENGENHARIA DE SOFTWARE
Prof. Robson Calvetti | USJT | 2026/1
Simulador: PLC Fiddle | Linguagem: Ladder (LD)
Caio Coelho Jatobá RA: 823160685
Maria Luiza S. Kodama RA: 823128136
Davi Emanuel S. Adriano RA: 823149648 Enzzon Gusttavo O. Nascimento RA: 823153720
Rafael Expedito P. da Silva RA:823133548

## Slide 3
O Problema Abordado
Desafio
Cruzamentos urbanos exigem controle preciso e seguro do fluxo de veículos e pedestres.
Um erro de sincronização pode causar acidentes graves.
A solução tradicional (relés eletromecânicos) é cara e difícil de manter.
Solução Proposta
Sistema automatizado com CLP
programado em linguagem Ladder, controlando um cruzamento completo com:
• Semáforos veiculares (2 vias)
• Semáforo de pedestre
• Botão de solicitação de travessia
• Temporização segura entre estados

## Slide 4
Descrição do Sistema
Entradas
I0.0 – Botão partida
I0.1 – Parada emergência
I0.2 – Pedestre
Saídas
Q0.0-Q0.2 – Semáforo A
Q0.3-Q0.5 – Semáforo B
Q0.6-Q0.7 – Pedestre
Memórias
M0.0 – Sistema ON
M0.1/M0.2 – Fase A/B
M0.3/M0.4 – Pedestre
Timers
T0 – Verde A (30 s)
T1 – Amarelo A (3 s)
T2-T3 – Via B | T4 – Ped. (15 s)

## Slide 5
Arquitetura da Automação
SENSORES /
ENTRADAS
• Botão Partida
• Botão Parada
• Botão Pedestre
→
CLP
PLC FIDDLE
Programa Ladder:
• Lógica de estados
• Temporizadores TON
• Self-holding
• Exclusão mútua
• Flag pedestre
→
ATUADORES /
SAÍDAS
• Sinal Verde A
• Sinal Amarelo A
• Sinal Vermelho A
• Sinal Verde B
• Sinal Amarelo B
• Sinal Vermelho B
• Verde Pedestre
• Vermelho Ped.

## Slide 6
Lógica de Controle – Ladder
DESLIGADO
FASE A
VERDE (30s)
FASE A
AMARELO (3s)
FASE B
VERDE (30s)
FASE B
AMARELO (3s)
→
→
→
FASE PEDESTRE
Vermelho Geral + Verde Ped. (15s)
Se M0.3=ON (solicitado)
Exemplo – Rung de Self-Holding (Partida):
[ I0.0 ]──[ /I0.1 ]──[ /M0.0 ]──( M0.0 )
[ M0.0 ]──[ /I0.1 ]────────────( M0.0 )

## Slide 7
Ciclo de Temporização
Via A
VERDE (30s)
AM
VERMELHO (30s)
AM
VM
Via B
VERMELHO (30s)
AM
VERDE (30s)
AM
VM
Pedestre
VERMELHO
VERDE (15s)*
*Fase pedestre ativada apenas quando o botão I0.2 é pressionado durante o ciclo
⚠ Segurança: as duas vias NUNCA recebem sinal verde simultaneamente. A exclusão mútua é garantida por lógica de contatos NF na linguagem Ladder.

## Slide 8
Demonstração da Simulação
Ferramenta: PLC Fiddle (plcfiddle.com)
1
Acessar plcfiddle.com no navegador
2
I0.0, I0.1, I0.2 (Bool) | Q0.0–Q0.7 (Bool) | M0.0–M0.4 (Bool) | T0–T4 (Timer)
3
Implementar os rungs conforme lógica Ladder documentada
4
Executar a simulação e acionar os botões virtuais
5
Observar a sequência: Verde A → Amarelo A → Verde B → Amarelo B → [Pedestre]

## Slide 9
Conclusões
✓
Sistema automatizado completo desenvolvido e simulado com sucesso no PLC Fiddle
✓
Lógica Ladder implementa corretamente os 5 estados + fase pedestre condicional
✓
Exclusão mútua garantida: nunca há conflito entre os fluxos de tráfego
✓
Temporização precisa: Verde 30s, Amarelo 3s, Pedestre 15s
✓
Parada de emergência coloca o sistema em estado seguro imediatamente
→
Evolução futura: sensores indutivos para controle adaptativo de tempo
USJT – Engenharia de Software | Sistemas Automatizados | Prof. Robson Calvetti | 2026/1

## Slide 10
OBRIGADO
Caio Coelho Jatobá RA: 823160685
Maria Luiza S. Kodama RA: 823128136
Davi Emanuel S. Adriano RA: 823149648 Enzzon Gusttavo O. Nascimento RA: 823153720
Rafael Expedito P. da Silva RA:823133548